##### MEMORIAL DE  DESCRITIVO  OBRA

#### Obra: MELHORIAS ESCOLA MUNICIPAL

#### NOSSA SENHORA DE LOURDES

Local: Rua Rio Grande do Norte, SN, Bairro Nsa. De Lourdes

Dois Vizinhos, Setembro de 2017.

1.0 CONVENÇÕES PRELIMINARES

O presente memorial tem a finalidade de descrever os materiais e serviços que irão compor a obra de melhorias na Escola Municipal Nossa Senhora de Lourdes, no Município de Dois Vizinhos – Paraná, composto pelo fechamento do terreno da quadra, com execução de muro de arrimo, cerca alambrado e cobertura da passagem de acesso da escola à quadra de esportes, conforme projetos em anexo; devendo ser de acordo com as especificações que seguem, dentro das normas de construção e obedecendo aos desenhos e detalhes dos projetos, fornecidos pela CONTRATANTE. As ART’s (Anotação de Responsabilidade Técnica) referentes a todos os serviços técnicos, pré-moldados e outros a serem executados, ficarão a cargo da Empresa Executora, bem como a matrícula no INSS e outras taxas necessárias.

A CONTRATADA deverá, ao entregar a obra, apresentar a CND (Certidão Negativa de Débitos), da mesma. As presentes especificações visam estabelecer os procedimentos básicos a serem seguidos pela CONTRATADA para execução da obra civil. Estas especificações fixam os padrões de execução, materiais, e outros, a serem empregados, bem como, as diretrizes a serem adotadas para os serviços a realizar. Em casos omissos, a fiscalização deverá ser consultada.

Caberá à CONTRATADA a verificação, junto às obras, da obediência ao projeto, especificações e qualidade dos serviços. A obra deverá ser acompanhada por engenheiro ou arquiteto responsável técnico, além do mestre de obra. Na obra, em local apropriado, deverão ser mantidos cópias de todos os projetos, cópia das ARTs (Anotação de Responsabilidade Técnica) de todos os projetos (e execução) e diário de obra.
Eventuais problemas técnicos durante a execução da obra deverão ser solucionados
pelo responsável técnico da CONTRATADA e submetidos à aprovação da
FISCALIZAÇÃO.

No preço unitário e global dos serviços, deverão ser incluídos os custos relativos a materiais, mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, benefícios, despesas indiretas, despesas administrativas e todas as atividades implícita ou explicitamente inerentes à execução de cada serviço, ou que sejam indispensáveis para a execução dos mesmos, salvo expressa indicação em contrário. A CONTRATADA se responsabiliza por todas as despesas legais relativas à obra, tais como: ARTs (Anotação de Responsabilidade Técnica); taxas de licenças, impostos, seguros e quaisquer outras despesas relacionadas à viabilização da obra.

Os serviços não aprovados ou que se apresentarem defeituosos em sua execução, serão demolidos e reconstruídos por conta exclusivos da CONTRATADA.

Os materiais que não satisfazem às especificações ou forem julgados inadequados, serão removidos do canteiro de serviço, dentro de quarenta e oito horas, a contar da determinação da fiscalização, sendo expressamente proibido manter no recinto da obra quaisquer materiais que não satisfaçam estas especificações.

A CONTRATADA, ao apresentar o preço para esta construção, esclarecerá que:

- Está ciente de que as recomendações constantes das presentes especificações prevalecem sobre os desenhos, decorrentes de alterações introduzidas;

- Não teve dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos.

A CONTRATADA deverá dedicar particular e constante atenção à fiel execução dos trabalhos e deverá estar pessoalmente representada no local da obra, por profissional de nível superior legalmente habilitado (Engenheiro ou Arquiteto), continuamente durante seu andamento, que responderá na obra pela CONTRATADA, deverá dispor de administradores, encarregados e operários de experientes e especializados nos tipos de trabalhos necessários.

Ficarão a cargo exclusivo da Contratada todas as providências e despesas correspondentes às instalações provisórias da obra compreendendo o aparelhamento, maquinário e ferramentas necessárias para a execução dos serviços contratados, bem como: andaimes, tapumes, cercas, instalações provisórias de sanitários, luz, força, água, placa de obra, equipamentos de proteção individual e coletivo e etc. Outrossim, providenciará a retirada periódica do entulho que se acumular no recinto dos trabalhos, durante a execução da obra devendo permanecer sempre limpa e segura.

2.0 - MÉTODOS DE TRABALHO

Os métodos e meios empregados para a execução das várias etapas dos serviços, serão de livre opção da CONTRATADA, sujeitos, entretanto a sugestões e aprovações da CONTRATANTE, quando se torne necessário salvaguardar as características, o cronograma e os resultados de todos os serviços, sem restrição às responsabilidades da CONTRATADA, conforme definido no Contrato.

Se em qualquer ocasião a CONTRATANTE julgar que o método empregado, a aplicação da mão-de-obra, do material e do equipamento da CONTRATADA são ineficientes ao ritmo dos trabalhos ou inadequados à segurança e estabilidade da obra, à segurança dos trabalhadores ou de terceiros, no seu todo ou em parte, poderá ser exigido da CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE, o aumento de equipamentos ou mão-de-obra, de sua segurança, de sua eficiência e adequabilidade, devendo a CONTRATADA atender tais exigências com a devida presteza.

A CONTRATADA não ficará exonerada da obrigação de empregar os meios adequados ao maior rendimento dos serviços, mesmo que a CONTRATANTE não lhe faça tais exigências. Somente a CONTRATADA será e permanecerá responsável pela segurança, eficiência e adequabilidade dos métodos de trabalho, mão-de-obra e equipamentos utilizados.

Os trabalhos serão executados em estrita observância às instruções e desenhos fornecidos, bem como, às disposições de contrato e das presentes especificações.

3.0 - MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE SERVIÇOS

Compreendem-se todas as providências a serem tomadas pela CONTRATADA para execução dos serviços, objeto desse contrato. Isto inclui aquisição, fornecimento, transporte de material e equipamentos, mobilização e estadia dos funcionários, instalação de acampamento, canteiro de obra, placas de identificação da obra e de todos os demais recursos necessários para a execução dos trabalhos.

Imediatamente, e, somente após a emissão da ordem de serviço, a CONTRATADA dará início aos serviços, para que a obra seja executada dentro do prazo contratual.

4.0 - LOCAÇÃO DA OBRA

Todos os serviços de locação e nivelamento das obras deverão ser feitos topograficamente, por profissionais competentes e com aparelhos de comprovada precisão, sob inteira responsabilidade e ônus da CONTRATADA.

A Fiscalização poderá, a qualquer momento, solicitar a aferição ou a substituição dos aparelhos defeituosos.

A CONTRATADA será responsável por qualquer erro de alinhamento, de nivelamento ou de esquadro, que venha ser constatado em qualquer etapa da obra. Neste caso, os serviços deverão ser refeitos sem ônus para a CONTRATANTE.

5.0 - SERVIÇOS

A – MURO DE ARRIMO

Descrição dos serviços:

O muro de arrimo terá a altura variando de 0,5m a 2,5m, devido declividade do terreno e será composto por colunas e vigas em concreto armado, blocos de concreto e sistema de drenagem.

As colunas terão seção de 15x30 cm, com armação de 5 barras de aço de 10mm de diâmetro na longitudinal, sendo 3 barras na face do solo e 2 barras na face oposta. Estribos de 5mm diâmetros espaçados a cada 15cm, concreto de resistência mínima Fck 30 Mpa.

As vigas terão seção de 14x25 cm, com armação de 4 barras de aço de 10mm de diâmetro na longitudinal, e estribos de 5mm diâmetros espaçados a cada 15cm, concreto de resistência mínima Fck 30 Mpa.

A alvenaria de fechamento será em blocos de concreto, preenchido seus vazios com concreto e uma barra de 5mm na vertical.

Drenagem: A face do muro em contato com solo será impermeabilizada com tinta asfáltica do tipo “igol, isol”. Será executado uma camada drenante de 15 cm de espessura de pedra brita, isolada do solo por manta bidim RT-10. O escoamento da agua será por tubos de pvc, diâmetro de 50mm.

Para o revestimento das paredes será executado primeiramente chapisco com traço de 1:3 (cimento, areia) e 0,5cm de espessura, após a cura, será executado emboço paulista com argamassa de traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) com espessura de 1,5cm

O muro recebera primeiramente, uma demão de fundo selador acrílico e posterior, tinta látex acrílica, em duas demãos, de boa qualidade. As cores a serem empregadas serão designadas pela Prefeitura Municipal.

B – CERCA DE ALAMBRADO

A cerca será executada com mourões de concreto pré-moldados com dimensões de 0,15x0,15x2,00m, livre, enterrados com profundidade de 0,70 m e espaçados 3,00m entre si, fixados através de enchimento de concreto não estrutural com consumo mínimo 150 kg de cimento por metro cúbico. Entre os mourões percorrera uma viga baldrame de 12x25cm em concreto.

Nos pontos de mudança de direção, interrupção e intermediários de trechos longos (no máximo 25m ), os mourões deverão ser reforçados com escoras de concreto colocadas inclinadas com ângulo de 45º.

Deverá ser observado o alinhamento entre as faces dos mourões, bem como, a sua verticalidade.

A cerca terá 3 fios tensores (inferior, intermediário e superior), em arame galvanizado 10 bwg, (3,40 mm) para firmar a tela. Nos mourões o fio de fixação da tela será do tipo  arame galvanizado 14 bwg, (2,10 mm).

A tela  será do tipo soldada, arame galvanizado 12 bwg (2,77mm), malha 15 x 5 cm.

A pintura dos mourões será executada com tinta látex acrílica, em duas demãos, de boa qualidade.

C – COBERTURA DA PASSARELA

Será executado cobertura com estrutura metálica e telhas em aluzinco no formato de arco. A estrutura e telhas receberão pintura protetora anticorrosiva (zarcão) e pintura em esmalte sintético. A estrutura deverá ter pé direito mínimo de 2,30m e resistir as ações de vento.

6.0 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todas os serviços obedecerão, quanto a sua execução, as Normas Técnicas Brasileiras Aplicáveis, sendo executada por profissionais oficiais, competentes e habilitados.

Em caso de divergências entre os Projetos e as Normas, deverá o fato serem comunicadas imediatamente à fiscalização, para as devidas providências.

A CONTRATADA não poderá sub-empreitar a obra e serviço contratado, salvo quanto a itens que por sua especialização requeiram o emprego de firmas ou profissionais especialmente habilitados, o que será objeto de comum acordo entre a fiscalização e a CONTRATANTE.

Todos os materiais a empregar na obra serão comprovadamente de primeira qualidade e cumprirão rigorosamente às condições estipuladas nestas especificações, salvo disposição expressa e diversa estabelecida nos serviços específicos, cujas prescrições prevalecerão. Em casos omissos, serão empregados materiais comprovadamente de 1ª qualidade, podendo ser exigido pela fiscalização um certificado de origem e qualidade dos mesmos.

Toda e qualquer irregularidade detectada pela fiscalização na observância do projeto ou das especificações, deverá ser sanada nos prazos estipulados.

7.0 – SERVIÇOS FINAIS

Após inspeção e aceitação da fiscalização, as obras serão entregues totalmente limpas e sem entulhos com plenas condições de operacionalidade.

Dois Vizinhos, 01de Setembro de 2017.