ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

PREGÃO PRESENCIAL, para o REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, COM RECURSOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PROPOSTA 088894550001140-01 – EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENA EMPRESA, por um período de 12 (doze) meses.

2. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

O presente instrumento apresenta a especificação, quantidade, e valor máximo estimado para cada item objeto do PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2016. Deverão ser rigorosamente atendidas às especificações constantes na tabela abaixo e observados dos esclarecimentos constantes deste anexo:

| Lote 001 |
| --- |
| Item | Código do produto/ serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 30916 | AMALGAMADOR ODONTOLOGICO Opções de tempo 6, 8 e 10 segundos para misturar os materiais encapsulados. Superfície higiênica, bivolt, compatível com todas as cápsulas, com baixa vibração, indicador de baixa potencia, trava de segurança, 4550 oscilações por minuto (+/- 1%), baixo consumo de energia, Dimensões: largura profundidade altura, 217mm 173mm 180mm, 8 1/2“ 6 3/4” 7 1/8” Voltagem: 100 - 120 volts, 220 - 240 volts, 50 - 60 Hz Peso: 2.43kg. | 5,00 | UN | 1.300,00 | 6.500,00 |
| 2 | 30917 | APARELHO DE RAIO X ODONTOLOGICO Funcionamento em 127 e 220 volts (conversão manual). Comando Eletrônico Digital Microprocessado. Cabeçote de Raios X com ampola totalmente imersa em óleo isolante especial, fechado à vácuo, evitando formação de bolhas de ar e consequentemente proporcionando uma vida mais longa ao aparelho. Cabo espirado com disparador à distância. Articulações com movimentos de 360º. Pintura com tinta poliuretana . Rede127 - 220V Intensidade de Correntes Nominal 2A (127V) 5.5A (220V) Modelo 70 KV tempo de irradiação0.05 a 3 seg. Intensidade do Tubo 8 mA Foco 0.8 x 0.8 mm Garantia de 2 anos contra defeitos de fabricação. | 3,00 | UN | 10.387,00 | 31.161,00 |
| 3 | 30922 | AUTOCLAVE Horizontal de mesa (até 75 litros), modo de operação analógica, camera de esterilização aço inoxidavel. Especificações técnicas: Diâmetro e Comprimento da Câmara:300mm X 800mm Dimensões externas(Altura X Largura X Comprimento): 460 x 490 x 950mm Potência e Tensão: 2000W/ 110 ou 220 V Pressão de Trabalho até 2 Kgf/cm² Temperatura de Trabalho até 121°C Capacidade Total 60 litros Peso Aproximado 80Kg | 1,00 | UN | 8.791,00 | 8.791,00 |
| 4 | 30531 | AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (até 75 litros) - modo de operação digital, câmera de esterilização aço inoxidável, capacidade mínimo de 40 litros • Câmaras de esterilização em aço inox, com muito mais resistência e durabilidade; • Produto com operação ampla e automática que possibilita a perfeita adequação aos mais diferentes tipos de materiais; • Drenagem por circuito fechado do vapor excedente, através de tubulação de descarga; • Acompanhamento dos ciclos através de painel digital duplo com avisos visuais e sonoros; • Diversos sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de funcionamento, com atuação automática e mensagens visuais e sonoras que indicam erros de operação ou funcionamento; • Os ciclos são controlados automaticamente através do microprocessador eletrônico SMT (Surface Mount Technology); • Milhares de ciclos programáveis para escolher a melhor forma de esterilizar os mais diversos materiais, sendo possível o ajuste de tempos segundo a segundo e de temperatura grau a grau tanto na esterilização quanto na secagem; • Menor consumo de energia elétrica devido à atuação descontinua da resistência durante o ciclo; • Tampa com construção especial e fecho de triplo estágio, muito mais segurança e praticidade no momento de utilizar o equipamento; • Secagem eficiente do material com opção de secagens extras e totalmente programáveis; • Ampla rede de assistências técnicas com atendimento por profissionais capacitados; • Registradas na Agência Nacional de Vigilância Sanitária; * mínimo de 2 anos de garantia Potência 1800 w; Pressão de trabalho 1 kgf/cm²; Temperatura padrão O.M.S até 121ºC; Segurança 22 dispositivos de segurança; Tensão/Corrente nominal 127 V / 20 A ou 220 V / 15 A; Ciclo de secagem de série; Bandejas de alumínio; | 6,00 | UN | 6.789,00 | 40.734,00 |
| 5 | 30923 | BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO Modo de operção digital. Estrutura em chapa de aço carbono Capacidade 200 kg; divisões de 50g Plataforma: 340 x 390 mm Régua antropométrica até 2,00 m em alumínio anodizado, divisão de 0,5 cm Altura de 1,30 m Tapete em borracha anti-derrapante Pés reguláveis Função TARA; até 200 kg Display com6 dígitos Fonte full range 90 a 240 Vac. Entrada e cabo para bateria externa 12 V | 8,00 | UN | 1.103,14 | 8.825,12 |
| 6 | 30924 | BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL Mode de operação digital. Cobertura em ABS Capacidade máxima 15 kg; divisões de 5g Concha anatômica em polipropileno 540 x 300 mm injetada anti germes Pés reguláveis Função TARA, até 15 kg Display com 6 dígitos Fonte Automática (100 a 240V) | 10,00 | UN | 986,40 | 9.864,00 |
| 7 | 30925 | BALANÇA ANTROPOMETRICA PARA OBESOS Modo de operação digital Balança Eletrônica Adulto W 300 A (40 x 50) LED Capacidade 300 kg, divisões de 50g; Régua antropométrica com escala na faixa de 1,00 a 2,00 m; Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura Plataforma 400 x 500 mm c/ pintura a pó de alta resistência; Estrutura em aço carbono; Cor branca;de pintura em esmalte PU; Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático; Função TARA até a capacidade máxima de pesagem. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM; 01 ano de garantia; Assistência técnica em todo território nacional. | 8,00 | UN | 1.837,00 | 14.696,00 |
| 8 | 30529 | BIOMBO aço/ferro pintado, rodízios, tamanho triplo Biombo triplo construído em tubos, 2 pés com ponteiras e 1 pé com rodízios na extremidade da divisória , totalmente pintado na cor branca. Revestido em tecido americano cru. Tamanho aproximado: 170 x 180 cm" | 7,00 | UN | 317,14 | 2.219,98 |
| 9 | 31946 | BOMBA DE VÁCUO ATÉ 2 HP/CV Potência / Vácuo 1,5hp/720 mmhg. | 4,00 | UN | 3.994,11 | 15.976,44 |
| 10 | 31945 | BOMBA DE VÁCUO ATÉ 2HP/CV Potência/ Vácuo 0,5hp/ 400mmhg. | 1,00 | UN | 3.132,00 | 3.132,00 |
| 11 | 31947 | BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO Aço inoxidável,tipo pedestal altura regulável, apoio de braço estofado. | 8,00 | UN | 103,71 | 829,68 |
| 12 | 31950 | CADEIRA DE RODAS PARA OBESO Aço/ferro pintado, braços e pésremovível, elevação de pernas, suporte de sorro. | 1,00 | UN | 1.225,00 | 1.225,00 |
| 13 | 31948 | CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (Equipo/sugador/ refletor)-03 terminais,cabeceira articulada,comando base (botão), equipo acoplado manual,refletor monofocal (20.000lux), cuba porcelana / cerâmica, unidade auxiliar 1 ponta, caneta de alta rotação. | 1,00 | UN | 9.320,00 | 9.320,00 |
| 14 | 30533 | CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE Estofado e braçadeira fixa Estrutura em tubo redondo: 1"" x 1,50 mm. Assento, encosto, apoio de braços e pernas estofados com revestimento em courvim. Movimentos simultâneos do encosto e descansa pés. Reclinável em 4 posições simultâneas. Pés com ponteiras de borracha Acabamento em pintura epóxi e tratamento antiferruginoso. | 2,00 | UN | 905,00 | 1.810,00 |
| 15 | 31952 | CADEIRA PARA OBESO Estofado, estrutura aço / ferro pintado. | 1,00 | UN | 760,00 | 760,00 |
| 16 | 31951 | CADEIRA PARA OBESO Estofado, estrutura aço/ ferro pintado. | 1,00 | UN | 480,00 | 480,00 |
| 17 | 31949 | CADEIRAS DE RODAS ADULTO -Aço / ferro pintado, braços e pés removível, elevação de pernas, suporte de soro. | 4,00 | UN | 1.125,00 | 4.500,00 |
| 18 | 31953 | CAIXA PARA DESINFECÇÃO DE LIMAS ENDODÕNTICAS Capacidade mínimo de 24. | 1,00 | UN | 70,00 | 70,00 |
| 19 | 30540 | CARRO MACA SIMPLES aço inoxidável, grades laterais, acessório colchonete Carro Maca Aço Inox Leito Estofado, Grades e Suporte para Soro Estrutura das bases em tubo de aço inox de 1 ¼? x 1,25 mm. Leito fixo, estofado, compensado de 15 mm, com espuma Revestido em courvim. Cabeceira móvel. Grades laterais em tubo de aço inox 1? x 1,25 mm. Pára-choque de borracha. Suporte para soro em inox. Rodízios de 5? sendo dois com freios em diagonais. | 1,00 | UN | 1.011,43 | 1.011,43 |
| 20 | 30542 | CILINDRO DE GASES MEDICINAIS material aço, capacidade mínino de 40 litros, suporte com rodízios, acessórios válvula, manômetro e fluxômetro tens incluídos no Kit: - Cilindro para Oxigênio Medicinal de 7m³ (vazio) - Válvula redutora de pressão para cilindro (regulador) - Fluxômetro medicinal - Extensão medicinal - Cateter tipo óculos - Frasco umidificador | 4,00 | UN | 2.400,00 | 9.600,00 |
| 21 | 31954 | COMPRESSOR ODONTOLÓGICO Mínimo de 40 litros, potência 2,0 hp. | 1,00 | UN | 2.622,91 | 2.622,91 |
| 22 | 31955 | DEA- ESTERNO AUTOMÁTICO Desfibrilador Externo Automático com Tela de ECG ou Através de Led Indicativo ou através de Sinais Sonoros contendo eletrodos que identificam e interpretam automaticamente o ECG do paciente, além de ter a função de desfibrilar o paciente quando pressionado o botão de choque após recomendação do equipamento; Possuir recursos de auxílio ao socorrista na realização da RCP para uso em pacientes adultos e pediátricos, sendo a recomendação do choque feita por sinais sonoros. - O equipamento deverá ser capaz de analisar a presença do ritmo Fibrilação Ventricular (FV) e/ou Taquicardia Ventricular Sem Pulso e indicar RCP, caso o choque não seja aplicável; - Realizar auto testes diários e mensais a fim de verificar o estado de funcionamento do equipamento e possuir indicador visual do teste; - Realizar auto testes na bateria e indicar visualmente o tempo de vida útil; - Indicar quando a bateria e as pás adesivas devem ser trocadas; - Possuir bateria de lítio não recarregável com capacidade de 300 Choques ou 2 Anos de garantia em Stand By; - Peso máximo de 2.7 Kg com eletrodos e bateria inserida no equipamento; - Choque inicial de 150 J para uso em adultos e 50 J para uso em crianças. - As pás adesivas utilizadas em pacientes adultos deverão ser as mesmas utilizadas em pacientes pediátricos, ou seja, já inserido o redutor de energia quando aplicado em pacientes pediátricos. - Permitir ser configurado para sequência de 3 choques com energias escalonáveis de seleção pré-programada automática (150 J, 200 J, 200 J); - Possuir pás adesivas não polarizadas; - Capaz de analisar FV/TV em 5 segundos; - Capaz de carregar 200J em 8 segundos - Permitir o armazenamento de dados no equipamento de até 30 minutos para cada evento; - Permitir futura transferência dos dados através da interface Bluetooth ou Infravermelho; - Proteção à prova d'água e resistente a queda – IP55. Acessórios que devem acompanhar o equipamento: 01 bateria de Lítio não recarregável; 03 Eletrodos adulto/infantil; 01 manual do equipamento. Apresentar Catalogo do Produto. - Assistência técnica credenciada no estado do Paraná. - Garantia Mínima 05 anos comprovada no Manual da Anvisa. Apresentar Catalogo e Registro da Anvisa. | 4,00 | UN | 8.640,00 | 34.560,00 |
| 23 | 31956 | DESTILADOR DE ÁGUA- Capacidade entre 6 a 10 litros/ horas. | 2,00 | UN | 3.810,00 | 7.620,00 |
| 24 | 30525 | DETECTOR FETAL Tipo portátil, tecnologia digital Sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais; • Modelo portátil; • Gabinete em ABS; • Botão liga ou desliga frontal, botão regulagem de volume lateral; • Desligamento automático após 1 minuto sem uso; • Ausculta de batimentos cardíacos a partir da 10ª semana; • Alta sensibilidade para ausculta coletiva; • Saída para conexão de fone de ouvido ou gravador de som; • Ciclagem de 6.000 a 60.000. Frequência de 2,0 a 2,25 MHz; • Display com contador numérico digital; • Faixa de medida do BCF de 50 a 240 bpm; • Alojamento para transdutor na lateral do aparelho; • Compartimento para a bateria localizado na traseira; • Bateria de 9 v alcalina; • Carregador para bateria utiliza rede elétrica (110 v) ou (220 v); • Acompanha frasco de gel para contato, fone de ouvido biauricular para ausculta individual, alça e bolsa p/ transporte; • Dimensões: (L. P.A.) 100 x 33 x 130 mm; • Peso líquido: 260 gr. | 4,00 | UN | 990,40 | 3.961,60 |
| 25 | 30543 | ELETROCARDIÓGRAFO Aparelho de eletrocardiografia ECG de 3 canais ou 12 canais, compacto e portátil para utilização em consultórios médicos, unidades de emergência, unidades de internação, pronto-atendimentos e unidades de terapia intensiva, com operação no modo manual e automático, deve possuir Software de interpretação capaz de analisar simultaneamente 12 derivações de ECG com no mínimo 200 achados clínicos em no mínimo 5 categorias de julgamentos. Características Técnicas: Display: Deve possuir tela de cristal líquido LCD com no mínimo 4.8 polegadas; Deve permitir o registro gráfico do sinal de ECG e visualização simultânea das 12 derivações na tela do eletrocardiógrafo; ECG:Sinal de calibração 1 mV;Resposta de freqüência: 0,05 a 150Hz;Impedância de entrada: = 40 M ohm;Escala de ganho: 10 mm/mV;Filtros de ruídos e tremores musculares;Identificação automática de todas as derivações;Proteção contra descarga do desfibrilador;Possibilidade de realização de ECG em pacientes pediátricos de baixo peso até adultos obesos; Aquisição digital e simultânea de até 12 derivações;Sensibilidade 10 mm/mV ?2%;Impressão: Deve possuir alimentação contínua em tempo real;Impressora térmica em no mínimo 3 canais ou 12 Canais, em papel milimetrado e termo-sensível de no minimo 63mm;A impressão deve fornecer os seguintes dados: tipo de programa, versão, data e hora, velocidade do papel, sensibilidade, filtro, informações do paciente, desconexão do eletrodo, ruídos;Alta resolução para traçados de qualidade; Possibilitar a realização de cópias de exames anteriores;Impressão das 12 derivações em 3 canais simultâneos de impressão; Possibilidade de transmissão de dados para um computador pessoal para arquivamento e impressão em papel A4 das 12 derivações; Correção automática de linha de base e de interferência; Velocidade de impressão 25 e 50 mm/s; Sensibilidade: 5, 10, 20 mm/mV. Bateria: O equipamento deve possuir bateria interna recarregável, com capacidade de realização de no mínimo 90 minutos de monitorização sem necessidade de recarga. Memória: Deve armazenar na memória interna ao menos 39 arquivos. Possiblidade de armazenar arquivos em cartão de memória SD e, com isso, expandir a capacidade de memorização para no mínimo 2999 arquivos. Alimentação: O equipamento deve possuir a seguinte linha de voltagem: 100 a 240V com 60Hz, automático; possui os seguintes certificados de conformidade: NBR IEC 60601-1-2; NBR IEC 60601-2-25; NBR IEC 60601-2-51; O ECG deve conter os seguintes acessórios: 01 Cabo de força; 01 Cabo de paciente de 10 vias; 01 conjunto de eletrodos precordiais com seis unidade, tipo pêra; 01 conjunto de eletrodos de extremidades tipo clip; 01 Tubo de gel; 01 Papel para impressora; Apresentar Catalogo do Produto. - Assistência técnica credenciada no estado do Paraná. - Garantia Mínima de 24 (vinte e quatro) meses. Apresentar Catalogo e Registro da Anvisa. Aquisição das 12 derivação pressionando apenas uma tecla Memória o último exame realizado Teclado alfanumérico para entrada de dados do paciente. Display com visor de cristal líquido digital que possibilite visualizar a programação do equipamento e problemas de mau contato de eletrodos. Proteção contra descarga de desfibriladores Atualização do software pela internet gratuitamente" | 3,00 | UN | 8.013,55 | 24.040,65 |
| 26 | 31959 | EQUIPO CART ODONTOLÓGICO Seringa tríplice autoclavável, terminal para alta e baixa e rotação, terminal para micromotor, tipo pedestal com rodízios. | 2,00 | UN | 2.307,03 | 4.614,06 |
| 27 | 31957 | EQUIPO CART ODONTOLÓGICO Tipo pedestal com rodízios. | 1,00 | UN | 2.004,70 | 2.004,70 |
| 28 | 18754 | ESCADA 2 DEGRAUS em aço carbono, com piso antiderrapante. | 1,00 | UN | 71,47 | 71,47 |
| 29 | 31961 | ESCADA COM 2 DEGRAUS Aço inoxidável. | 26,00 | UN | 259,71 | 6.752,46 |
| 30 | 31964 | ESFGMOMANÔMETRO OBESO Tecido em algodão, feixe metal. | 1,00 | UN | 133,00 | 133,00 |
| 31 | 23302 | ESFIGMOMANÔMETRO com fecho de velcro adulto | 7,00 | UN | 133,00 | 931,00 |
| 32 | 31962 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO Tecido em algodão, feixe velcro. | 18,00 | UN | 238,00 | 4.284,00 |
| 33 | 31963 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO Nylon feixe metal. | 3,00 | UN | 238,00 | 714,00 |
| 34 | 30527 | ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL Tecido em algodão, tipo de feixe velcro .Manômetro mecânico tipo aneróide com escala de 0 a300mmHg .Braçadeira em nylon na cor rosa pink estampada com fecho em velcro e medida de pulso de 15 a 19cm .Estetoscópio duplo de alta sensibilidade na rosa pink em tamanho pequeno para uso infantil .Bolsa em nylon com fecho para acondicionamento" | 18,00 | UN | 120,00 | 2.160,00 |
| 35 | 30526 | ESFIGMOMANÔMETRO OBESO Tecido em algodão, tipo de feixe velcro Manômetro aneroide em duro metal com pintura texturizada, após tratamento antiferrugem, com visor graduado de 0 à 300 mm/hg, preciso e de fácil leitura Braçadeira com dimensões adulto, em tecido resistente NYLON fecho VELCRO Pera insufladora de ar em látex c/ Válvula de controle de ar em metal cromado permitindo a retenção e o esvaziamento de ar MANGUITOS (BOLSA DE AR), PERA E TUBOS CONECTORES EM BORRACHA (látex), na cor preta. Selo de qualidade do INMETRO | 19,00 | UN | 133,00 | 2.527,00 |
| 36 | 31958 | ESTETOSCÓPIO ADULTO Auscultador aço inoxidável, tipo simples. | 26,00 | UN | 110,00 | 2.860,00 |
| 37 | 31960 | ESTETOSCÓPIO INFANTIL Auscultador aço inoxidável, tipo simples. | 22,00 | UN | 110,00 | 2.420,00 |
| 38 | 31965 | FOCO REFLETOR AMBULATORIAL Iluminação de led, haste flexível. | 14,00 | UN | 340,11 | 4.761,54 |
| 39 | 31966 | FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS Tipo led, sem fio sem radiômetro. | 2,00 | UN | 510,00 | 1.020,00 |
| 40 | 31967 | JATO DE BICARBONATO Basemetálica para estabilidade, caneta autoclavável, desumidificador, filtro de ar com drenagem automática. | 3,00 | UN | 570,00 | 1.710,00 |
| 41 | 30530 | LANTERNA CLÍNICA Material alumínio, tipo led Lanterna de alta performance com iluminação LED de 2,2V; Confeccionada em metal leve de alta qualidade; Iluminação brilhante LED para melhor visualização; Possui conveniente clipe de bolso; Alimentação através de duas pilhas AAA (palito) *inclusas. Medidas: 14cm de comprimento e 1,2 cm de diâmetro; Garantia mínimo de 01 ano contra defeitos de fabricação. | 1,00 | UN | 32,00 | 32,00 |
| 42 | 30332 | LIXEIRO Em aço inox, com pedal, minimo 15 litros. | 108,00 | UN | 170,64 | 18.429,12 |
| 43 | 31969 | MESA DE EXAMES Aço/ ferro pintado, estofado, braçadeira fixa. | 6,00 | UN | 399,43 | 2.396,58 |
| 44 | 31968 | MESA DE EXAMES Aço/ ferro pintado, móvel. | 6,00 | UN | 428,57 | 2.571,42 |
| 45 | 30552 | MESA GINECOLOGICA Estrutura confeccionada em MDF, possui 2 portas e 4 gavetas. Leito confeccionado em madeira, com espuma de 5cm D28, revestido em courvin. Dividido em 3 seções: dorso, assento e pernas, com elevação através de cremalheira. Acessórios fornecidos: perneira ou porta calcanhar. Acessórios opcionais: suporte de lençol, suporte para colposcópio. Capacidade: 120kg Dimensões: 1800mm (C) x 550 (L) x 850mm (A) | 5,00 | UN | 1.644,39 | 8.221,95 |
| 46 | 31970 | MESSA DE EXAMES Móvel, madeira/ mdp/mdf/ similar, gabinete com portas e gavetas. | 2,00 | UN | 615,00 | 1.230,00 |
| 47 | 30550 | OXIMETRO DE PULSO Tipo portátil, (de mão), curva plestimográfica, sensor de spo2 (02). | 2,00 | UN | 1.830,24 | 3.660,48 |
| 48 | 20859 | REANIMADOR PULMONAR Manual, tipo ambu infantil, com balão auto inflável em silicone, válvula de admissão de ar, com conexão para entrada de oxigênio. | 4,00 | UN | 192,61 | 770,44 |
| 49 | 17844 | REANIMADOR PULMONAR Manual, tipo ambu adulto, com balão auto inflável em silicone, válvula de admissão de ar, com conexão para entrada de oxigênio. | 2,00 | UN | 178,42 | 356,84 |
| 50 | 30588 | SELADORA DE MESA Para selagem de papel, plastico grau cirúrgico,envelopes e embalagens próprias para esterilização (papel/plástico). Com dispositivo eletrônico de controle de temperatura com led luminoso, sistema integrado de corte(guilhotina); cabo lateral de selagem sem aquecimento sem risco de queimadura do operador e suporte para embalagem tubular, com espessura de selagem 9 mm; Área de selagem: 25 cm; potência 500W, com 34 x 25 x 43 cm (L x A x P), e peso liquido de 6,3KG, tensão de127 V. | 12,00 | UN | 750,00 | 9.000,00 |
| 51 | 31971 | SUPORTE DE SORO Aço inoxidável, tipo pedestal altura regulável. | 19,00 | UN | 142,29 | 2.703,51 |
| 52 | 7511 | SUPORTE DE SORO Em aço/ferro pintado, tipo pedestal, altura regulável. | 8,00 | UN | 106,92 | 855,36 |
| 53 | 31972 | ULTRASSOM ODONTOLÓGICO Digital, jato de bicarbonato integrado, caneta/ transdutor do ultra- somautoclavável. | 5,00 | UN | 3.286,66 | 16.433,30 |
| TOTAL | 347.935,04 |

3. EXECUÇÃO:  DA ENTREGA

3.1. A previsão de execução/entrega total é de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.

3.2. Os materiais, objeto desta licitação deverão ser entregues (sem ônus de entrega). As entregas poderão ser fiscalizados pela Comissão Especial para recebimento de materiais e equipamentos, designada pelo Decreto n.º 11946/2015.

3.3.  A empresa vencedora deverá atender as solicitações da Secretaria de Administração/Departamento de Compras, no prazo máximo de 08 (oito) dias, contados do momento do recebimento da requisição de compras.

3.4. Comprovado que o produto fornecido não corresponde às especificações constantes na proposta ou apresente algum defeito, será o mesmo devolvido ao contratado, obrigando-se este a substituí-lo no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sem qualquer ônus para a Administração e sem prejuízo das sanções previstas no presente edital.

3.5. A garantia: do objeto deverá atender às especificações de qualidade, observadas os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial – ABNT, INMETRO, etc. – atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições do art. 39, inciso VIII da Lei n° 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

4. OUTRAS PRESCRIÇÕES

Na entrega ou execução serão verificadas quantidades e especificações descritas neste anexo e demais documentos equivalentes ao presente certame.

- SERÃO DESCLASSIFICADAS AS EMPRESAS QUE:

- ALTERAREM AS ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS OU SERVIÇOS DESCRITOS NESTE ANEXO;

- NÃO APRESENTAREM A MARCA OU PROCEDÊNCIA DOS PRODUTOS/SERVIÇOS OFERTADOS, CONFORME SOLICITADO NO ITEM 5 DO EDITAL.