ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MAPEAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO DIGITAL POR VANT – EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENA EMPRESA.

2. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

O presente instrumento apresenta a especificação, quantidade, e valor máximo estimado para cada item objeto do PREGÃO PRESENCIAL Nº 156/2016. Deverão ser rigorosamente atendidas às especificações constantes na tabela abaixo e observados dos esclarecimentos constantes deste anexo:

| Lote 001 |
| --- |
| Item | Código do produto/ serviço | Nome do produto/serviço | Qtde | UN | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 32498 | SERVIÇO DE MAPEAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO DIGITAL POR VANT CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DOS SERVIÇOS: Plano de voo analítico contendo os detalhes técnicos da execução do serviço; Planos de voo gráfico aonde deverão ser visualizados as faixas e blocos do levantamento; Definição da altitude, resolução e sobreposição longitudinal e latitudinal da área a ser sobrevoada; Apresentar dois profissionais habilitados em operação de aeronave para execução dos voos; Apoio suplementar baseado em marcos de apoio básico, (quando necessário MDT precisa), executados com o objetivo de determinar coordenadas e altitudes de pontos identificáveis nas fotografias aéreas. Utilizando RTK; Processamento de imagens aéreas de mapas em 2D e modelos 3D no sistema Post Flight Terra 3D; Geração de Ortomosaíco em formato Geo TIFF; Geração de DSM (Modelo Digital de Superfície) em formato Geo TIFF; Nuvem de pontos DSM salvos em três formatos: • ASCII: Nuvem de pontos salvo como arquivo de texto ASCII (ASC) • LAS: Nuvem de pontos salvo com arquivo LAS (. Las) • LAS: (Compressed): Nuvem de pontos salvo com arquivo LAS comprimido (Laz) Relatório de qualidade e Processamento em formato PDF. Análise e classificação de nuvem de pontos para a geração do modelo digital de terreno. Análise, classificação e extração dos pontos relativos ao solo (MDT) através do processo de captação manual seletiva. (Obs: Quando a quantidade de vegetação for muito densa em determinada área, fica o sistema impossibilitado de determinar pontos de MDT em tal região). Geração de MDT (Modelo Digital de Terreno) no formato DXF e DWG. Curvas de nível com equidistâncias de 1 a 5m. | 1,00 | UN | 21.980,00 | 21.980,00 |
| TOTAL | 21.980,00 |

2.1. O serviço de mapeamento aerofotogramétrico digital por vant deverá cobrir uma área mínima de 1.315 hectares na área urbana e suburbana do Município de Dois Vizinhos – PR.

3. DA EXECUÇÃO

3.1. A previsão de execução dos serviços será de 12 (doze) meses, podendo ser dilatado mediante confecção de Termo Aditivo, obedecida à legislação em vigor e havendo interesse da Administração.

3.2. O serviço deverá iniciar  em até 05 (cinco) dias após a emissão da Ordem de Serviço.

3.3. A proponente deverá ter todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços, assim como a disponibilidade do serviço.

3.4. O serviço será gerenciado pelo Departamento de Gestão Urbana, o qual fará um cronograma e passará toda a orientação necessária à realização dos serviços.

3.5. Os serviços deverão atender às exigências de qualidade, observadas os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial – ABNT, INMETRO, etc – atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições do Art. 39, Inciso VIII da Lei n° 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

3.6. Os serviços deverão ser executados dentro das especificações exigidas neste instrumento. Se os serviços não estiverem de acordo com especificações, ou não apresentarem a qualidade desejada, serão rejeitados, obrigando-se o fornecedor a substitui-los imediatamente, sem prejuízo para o MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS. Apurada, em qualquer tempo, divergência entre as especificações pré-fixadas e o serviço entregue, serão aplicados à CONTRATADA sanção prevista no edital e na legislação vigente.

3.7. Decorrido o prazo estipulado na notificação, sem que tenha havido a troca do objeto recusado, o órgão solicitante dará ciência ao Gabinete do Chefe do Poder Executivo do MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS, através de Comunicação Interna, a fim de que se proceda a abertura de processo de penalidade contra a empresa, de acordo com as normas contidas na Lei 8.666/93 e alterações, para aplicação das penalidades.

4.  OUTRAS PRESCRIÇÕES

Na entrega ou execução serão verificadas quantidades e especificações descritas neste anexo e demais documentos equivalentes ao presente certame.

- SERÃO DESCLASSIFICADAS AS EMPRESAS QUE:

- ALTERAREM AS ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS SERVIÇOS DESCRITOS NESTE ANEXO;

- NÃO APRESENTAR A MARCA OU PROCEDÊNCIA DOS PRODUTOS OU SERVIÇOS OFERTADOS, CONFORME SOLICITADO NO ITEM 05 DO EDITAL.