ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO, conforme tabela abaixo:

| LOTE: 001 |
| --- |
| Item | Código do produto/ serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 29949 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA Aquisição de escavadeira hidráulica nova, equipada com motor diesel no mínimo 4 cilindro, turbo alimentado com potencia mínima de 115hp com 2200rpm e que atenda níveis de poluentes tier II. Peso operacional mínimo de 15000kg e máximo de 17500kg. Lança comprimento mínimo de 5100 mm e braço mínimo 2250 mm. Material rodante composto por sapatas vedadas com largura mínima de 600 A 700 mm, largura máxima para transporte de 2690 mm. Cabine fechada com ar condicionado original de fabrica. Força da escavação da caçamba mínimo de 11600 kgf e força de fechamento do braço mínimo de 8000kgf. Tanque de combustível capacidade mínima de 260 lts. Sistema hidráulico de centro fechado. Assistência técnica dentro do Estado do Paraná ou através de sistema de monitoramento eletrônica via satélite com funções de localização, manutenção e operação original de fábrica. Ano e modelo 2014. | 1,00 | UN | 420.000,00 | 420.000,00 |
| TOTAL | 420.000,00 |

1.2. O produto entregue deverá ser de primeira linha e estar em conformidade com as normas do INMETRO e ABNT em sua versão mais recente.

2. EQUIPAMENTO

A empresa devera apresentar o prospecto do equipamento, em conformidade as exigências do edital. (anexo envelope nº 01).

2.1. A empresa devera apresentar manual do equipamento, em português.(anexo envelope nº 01)

3. ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Assistência técnica autorizada pelo fabricante dentro do estado do Paraná, ou ainda assistência técnica via monitoramento remoto via satélite com funções de operação, manutenção e localização originais de fábrica, sendo que em ambos os casos a solução do problema devera ser no prazo máximo de 05 dias, tendo em vista o interesse publico.

3.1. O deslocamento da empresa ganhadora para manutenção e ou revisão da garantia fica de responsabilidade da proponente.

4. DO VALOR

O valor máximo é de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais).

5. DA VALIDADE DAS PROPOSTAS

Todas as propostas terão prazo de validade de 60 (sessenta) dias.

6. OUTRAS PRESCRIÇÕES

SERÃO DESCLASSIFICADAS AS EMPRESAS QUE:

ALTERAREM AS ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS DESCRITAS NESTE ANEXO;

NÃO APRESENTAR A MARCA OU PROCEDÊNCIA DOS PRODUTOS OFERTADOS,  CONFORME SOLICITADO NO ITEM 5 DO EDITAL.