ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM RECURSOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PROPOSTA 08889455000/11130-07.

2. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

O presente instrumento apresenta a especificação, quantidade, e valor máximo estimado para cada item objeto do PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2014. Deverão ser rigorosamente atendidas às especificações constantes na tabela abaixo e observados dos esclarecimentos constantes deste anexo:

| LOTE: 001 |
| --- |
| Item | Código do produto/ serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 30531 | AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (até 75 litros) - modo de operação digital, câmera de esterilização aço inoxidável, capacidade mínimo de 40 litros • Câmaras de esterilização em aço inox, com muito mais resistência e durabilidade; • Produto com operação ampla e automática que possibilita a perfeita adequação aos mais diferentes tipos de materiais; • Drenagem por circuito fechado do vapor excedente, através de tubulação de descarga; • Acompanhamento dos ciclos através de painel digital duplo com avisos visuais e sonoros; • Diversos sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de funcionamento, com atuação automática e mensagens visuais e sonoras que indicam erros de operação ou funcionamento; • Os ciclos são controlados automaticamente através do microprocessador eletrônico SMT (Surface Mount Technology); • Milhares de ciclos programáveis para escolher a melhor forma de esterilizar os mais diversos materiais, sendo possível o ajuste de tempos segundo a segundo e de temperatura grau a grau tanto na esterilização quanto na secagem; • Menor consumo de energia elétrica devido à atuação descontinua da resistência durante o ciclo; • Tampa com construção especial e fecho de triplo estágio, muito mais segurança e praticidade no momento de utilizar o equipamento; • Secagem eficiente do material com opção de secagens extras e totalmente programáveis; • Ampla rede de assistências técnicas com atendimento por profissionais capacitados; • Registradas na Agência Nacional de Vigilância Sanitária; * mínimo de 2 anos de garantia Potência 1800 w; Pressão de trabalho 1 kgf/cm²; Temperatura padrão O.M.S até 121ºC; Segurança 22 dispositivos de segurança; Tensão/Corrente nominal 127 V / 20 A ou 220 V / 15 A; Ciclo de secagem de série; Bandejas de alumínio; | 3,00 | UN | 4.500,00 | 13.500,00 |
| 2 | 30538 | AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (até 75 litros) - modo de operação digital, câmera de esterilização aço inoxidável, capacidade mínimo de 60 litros Descrição • Câmaras de esterilização em aço inox, com muito mais resistência e durabilidade; • Produto com operação ampla e automática que possibilita a perfeita adequação aos mais diferentes tipos de materiais; • Drenagem por circuito fechado do vapor excedente, através de tubulação de descarga; • Acompanhamento dos ciclos através de painel digital duplo com avisos visuais e sonoros; • Diversos sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de funcionamento, com atuação automática e mensagens visuais e sonoras que indicam erros de operação ou funcionamento; • Os ciclos são controlados automaticamente através do microprocessador eletrônico SMT (Surface Mount Technology); • Milhares de ciclos programáveis para escolher a melhor forma de esterilizar os mais diversos materiais, sendo possível o ajuste de tempos segundo a segundo e de temperatura grau a grau tanto na esterilização quanto na secagem; • Menor consumo de energia elétrica devido à atuação descontinua da resistência durante o ciclo; • Tampa com construção especial e fecho de triplo estágio, muito mais segurança e praticidade no momento de utilizar o equipamento; • Secagem eficiente do material com opção de secagens extras e totalmente programáveis; • Ampla rede de assistências técnicas com atendimento por profissionais capacitados; • Registradas na Agência Nacional de Vigilância Sanitária * mínimo de 2 anos de garantia Potência 2000 w; Pressão de trabalho 1 kgf/cm²; Temperatura padrão O.M.S até 121ºC; Segurança 22 dispositivos de segurança; Tensão/Corrente nominal 127 V / 20 A ou 220 V / 15 A; Ciclo de secagem de série; Bandejas de alumínio; " | 5,00 | UN | 5.399,70 | 26.998,50 |
| 3 | 30545 | AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA Modo de operação digital, câmera de esterilização aço inoxidável, capacidade mínimo de 50 litros • Câmaras de esterilização em aço inox, com muito mais resistência e durabilidade; • Produto com operação ampla e automática que possibilita a perfeita adequação aos mais diferentes tipos de materiais; • Drenagem por circuito fechado do vapor excedente, através de tubulação de descarga; • Acompanhamento dos ciclos através de painel digital duplo com avisos visuais e sonoros; • Diversos sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de funcionamento, com atuação automática e mensagens visuais e sonoras que indicam erros de operação ou funcionamento; • Os ciclos são controlados automaticamente através do microprocessador eletrônico SMT (Surface Mount Technology); • Milhares de ciclos programáveis para escolher a melhor forma de esterilizar os mais diversos materiais, sendo possível o ajuste de tempos segundo a segundo e de temperatura grau a grau tanto na esterilização quanto na secagem; • Menor consumo de energia elétrica devido à atuação descontinua da resistência durante o ciclo; • Tampa com construção especial e fecho de triplo estágio, muito mais segurança e praticidade no momento de utilizar o equipamento; • Secagem eficiente do material com opção de secagens extras e totalmente programáveis; • Ampla rede de assistências técnicas com atendimento por profissionais capacitados; • Registradas na Agência Nacional de Vigilância Sanitária; * mínimo de 2 anos de garantia Potência 1800 w; Pressão de trabalho 1 kgf/cm²; Temperatura padrão O.M.S até 121ºC; Segurança 22 dispositivos de segurança; Tensão/Corrente nominal 127 V / 20 A ou 220 V / 15 A; Ciclo de secagem de série; Bandejas de alumínio; " | 1,00 | UN | 5.399,70 | 5.399,70 |
| 4 | 30539 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO Modo de operação digital capacidade: 200Kg Frações: 100 gramas Acabamento esmerado, linhas modernas e funcionais Tapete anti-derrapante em borracha Pes reguláveis em borracha sintética Voltagem: 110/220v (chave seletora) Medidas do Visor : 20 cm x 14 cm Display com 5 dígitos; Função da tecla TARA no painel traseiro;" | 17,00 | UN | 1.200,00 | 20.400,00 |
| 5 | 30528 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - Modo de operação digital Capacidade 15 Kg. - Display LCD de 15 mm de altura, proporciona excelente visibilidade do peso com leituras rápidas e sem erros. - Mantém a indicação em zero entre as pesagens, dispensando acionamentos manuais, o que agiliza e facilita as operações. - Atende à norma EB-2082 de 1987 da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos e norma européia EN71-3 de 1988 sobre migração de elementos químicos em brinquedos, o que garante a segurança dos bebês. - Permite descontar o peso de travesseiros, fraldas, cobertores, etc., além de facilitar o cálculo de peso do bebê antes e depois da amamentação. - alimentação de energia por adaptador ajustável 110 VCA / 220 VCA." | 11,00 | UN | 850,00 | 9.350,00 |
| 6 | 30529 | BIOMBO aço/ferro pintado, rodízios, tamanho triplo Biombo triplo construído em tubos, 2 pés com ponteiras e 1 pé com rodízios na extremidade da divisória , totalmente pintado na cor branca. Revestido em tecido americano cru. Tamanho aproximado: 170 x 180 cm" | 5,00 | UN | 528,19 | 2.640,95 |
| 7 | 30537 | BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO Aço inoxidável, tipo pedestal altura regulável, apoio de braço estofado Braçadeira para injeção, altura regulável construída em tubos de 7/8” x 0,9mm; base em tripé de ferro fundido epoxi , haste em aço inox ¾” x 0,9mm, apoio de braço em chapa aço inox 0,80mm. Altura mínima: 0,80m Altura máxima: 1,08m" | 17,00 | UN | 200,00 | 3.400,00 |
| 8 | 30533 | CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE Estofado e braçadeira fixa Estrutura em tubo redondo: 1"" x 1,50 mm. Assento, encosto, apoio de braços e pernas estofados com revestimento em courvim. Movimentos simultâneos do encosto e descansa pés. Reclinável em 4 posições simultâneas. Pés com ponteiras de borracha Acabamento em pintura epóxi e tratamento antiferruginoso. | 4,00 | UN | 580,00 | 2.320,00 |
| 9 | 30540 | CARRO MACA SIMPLES aço inoxidável, grades laterais, acessório colchonete Carro Maca Aço Inox Leito Estofado, Grades e Suporte para Soro Estrutura das bases em tubo de aço inox de 1 ¼? x 1,25 mm. Leito fixo, estofado, compensado de 15 mm, com espuma Revestido em courvim. Cabeceira móvel. Grades laterais em tubo de aço inox 1? x 1,25 mm. Pára-choque de borracha. Suporte para soro em inox. Rodízios de 5? sendo dois com freios em diagonais. | 4,00 | UN | 1.200,00 | 4.800,00 |
| 10 | 30542 | CILINDRO DE GASES MEDICINAIS material aço, capacidade mínino de 40 litros, suporte com rodízios, acessórios válvula, manômetro e fluxômetro tens incluídos no Kit: - Cilindro para Oxigênio Medicinal de 7m³ (vazio) - Válvula redutora de pressão para cilindro (regulador) - Fluxômetro medicinal - Extensão medicinal - Cateter tipo óculos - Frasco umidificador - Carrinho para cilindro de 7 m³, na cor branca" | 9,00 | UN | 1.150,00 | 10.350,00 |
| 11 | 30534 | DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO 02 eletrodos, bateria mínimo de 300 choques, tela de ecg Finalidade: Para uso em adultos e crianças através de pás pediátricas opcionais Aplicação: O Dea Desfibrilador Externo Automático é muito utilizado em situações de resgate, emergências e em ambulâncias. Características do Dea Desfibrilador Externo Automático: Equipamento leve e pequeno extremamente fácil de transportar Comando de viva-voz na língua portuguesa Possui forma de onda Bifásica com escala de energia até 200 joules, com tempo de carga inferior a 8 seg para 150 joules e inferior a 12 seg para 200 joules; Acompanha Metrônomo interno auxiliando o usuário no ritmo da RCP Fácil de manusear possuindo apenas dois botões Muito resistente a quedas, vibrações e água Possui leds que acompanham o que se passa no viva-voz indicando procedimento correto As pás são integradas ao equipamento o tornando sempre pronto para uso A memória interna possui capacidade de armazenamento de 45 minutos de ECG com conexão via entrada USB" | 5,00 | UN | 5.400,00 | 27.000,00 |
| 12 | 30544 | DETECTOR FETAL Tipo portátil, tecnologia analógica Possui allta sensibilidade para ausculta individual ou coletiva . Freqüência 2,2mhz . Utiliza o método de ultra-som para transmissão dos batimentos . Possibilita a ausculta cárdio-fetal a partir da 10a. semana . Capa de couro sintético com porta transdutor . Saída para fone de ouvido . Botão liga/desliga com ajuste de volume . Led indicador de bateria fraca . Suporte para cordão ( alça ) . Funcionamento : 02 bateria de 9V (não inclusas) . Dimensões 45 x 85 x 190 mm. Acompanha: . 01 fone de ouvido . 01 transdutor para ausculta individual . 01 frasco de gel de contato 100ml . 01 cordão para alça | 2,00 | UN | 375,00 | 750,00 |
| 13 | 30525 | DETECTOR FETAL Tipo portátil, tecnologia digital Sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais; • Modelo portátil; • Gabinete em ABS; • Botão liga ou desliga frontal, botão regulagem de volume lateral; • Desligamento automático após 1 minuto sem uso; • Ausculta de batimentos cardíacos a partir da 10ª semana; • Alta sensibilidade para ausculta coletiva; • Saída para conexão de fone de ouvido ou gravador de som; • Ciclagem de 6.000 a 60.000. Frequência de 2,0 a 2,25 MHz; • Display com contador numérico digital; • Faixa de medida do BCF de 50 a 240 bpm; • Alojamento para transdutor na lateral do aparelho; • Compartimento para a bateria localizado na traseira; • Bateria de 9 v alcalina; • Carregador para bateria utiliza rede elétrica (110 v) ou (220 v); • Acompanha frasco de gel para contato, fone de ouvido biauricular para ausculta individual, alça e bolsa p/ transporte; • Dimensões: (L. P.A.) 100 x 33 x 130 mm; • Peso líquido: 260 gr. " | 18,00 | UN | 375,00 | 6.750,00 |
| 14 | 30543 | ELETROCARDIÓGRAFO laudo interpretativo, 12 canais, bateria interna, tela lcd, memória, suporte com rodízios, software para exame em computador Imprime ondas de ECG de 12 canais em papel tamanho A4 em um relatório de vários canais, incluindo formulário 3CH+1RHY, 6CH+1RHY e 12CH RHY. Grava 01 canal por minuto e imprime num relatório em papel A4. 12 canais são impressos simultaneamente e continuamente em tempo real. Parâmetros de medida tais como freqüência cardíaca, intervalo PR, duração do QRS, eixos QT/QTc, P-R-T, necessários para o diagnostico, são impressos junto com o ECG no relatório de saída apos cálculos automáticos. A auto-analise possibilita 25 diagnósticos. Para um diagnostico conveniente, o ECG pode ser impresso apos alteração em configurações do sistema, tais como o filtro, o nível do sinal, velocidade de impressão, forma do canal, canal dos dados gravados do ECG. Fácil de carregar, com a bateria recarregável interna. A informação do paciente e a identificação do usuário podem ser incorporadas e impressas com o ECG, para um controle efetivo do hospital. Laudo interpretativo baseado no avançado código Minnesota Operação em modo manual e modo automático Aquisição das 12 derivação pressionando apenas uma tecla Memória o último exame realizado Teclado alfanumérico para entrada de dados do paciente. Display com visor de cristal líquido digital que possibilite visualizar a programação do equipamento e problemas de mau contato de eletrodos. Proteção contra descarga de desfibriladores Atualização do software pela internet gratuitamente" | 2,00 | UN | 5.290,00 | 10.580,00 |
| 15 | 30541 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO MANÔMETRO ANERÓIDE Faixa de medição de 0 a 300 mmHg. Menor divisão 2 mm de Hg. BRAÇADEIRA Confeccionada em nylon, ajustável ao braço e fixada por fecho de VELCRO ou METÁLICO. Destinada a braços com perímetro de 22 a 28 cm. Dotada de uma tira para fixação do manômetro e seta indicadora, para o correto posicionamento sobre a artéria. MANGUITO Confeccionado em látex, com dois tubos vulcanizados do mesmo material. PERA Confeccionado em látex com formato anatômico e flexível. VALVULA DE CONTROLE DO AR Confeccionado em metal cromado e cinto de regulagem manual. | 18,00 | UN | 100,00 | 1.800,00 |
| 16 | 30527 | ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL Tecido em algodão, tipo de feixe velcro .Manômetro mecânico tipo aneróide com escala de 0 a300mmHg .Braçadeira em nylon na cor rosa pink estampada com fecho em velcro e medida de pulso de 15 a 19cm .Estetoscópio duplo de alta sensibilidade na rosa pink em tamanho pequeno para uso infantil .Bolsa em nylon com fecho para acondicionamento" | 8,00 | UN | 135,62 | 1.084,96 |
| 17 | 30526 | ESFIGMOMANÔMETRO OBESO Tecido em algodão, tipo de feixe velcro Manômetro aneroide em duro metal com pintura texturizada, após tratamento antiferrugem, com visor graduado de 0 à 300 mm/hg, preciso e de fácil leitura Braçadeira com dimensões adulto, em tecido resistente NYLON fecho VELCRO Pera insufladora de ar em látex c/ Válvula de controle de ar em metal cromado permitindo a retenção e o esvaziamento de ar MANGUITOS (BOLSA DE AR), PERA E TUBOS CONECTORES EM BORRACHA (látex), na cor preta. Selo de qualidade do INMETRO | 8,00 | UN | 150,00 | 1.200,00 |
| 18 | 30530 | LANTERNA CLÍNICA Material alumínio, tipo led Lanterna de alta performance com iluminação LED de 2,2V; Confeccionada em metal leve de alta qualidade; Iluminação brilhante LED para melhor visualização; Possui conveniente clipe de bolso; Alimentação através de duas pilhas AAA (palito) *inclusas. Medidas: 14cm de comprimento e 1,2 cm de diâmetro; Garantia mínimo de 01 ano contra defeitos de fabricação. | 24,00 | UN | 40,00 | 960,00 |
| 19 | 30532 | LARINGOSCÓPIO ADULTO Composição 5 lâminas aço inóx Laringoscópio Corpo metálico com capacidade para 2 pilhas médias. Lâminas em Aço Inoxidável (acabamento fosco). Perfeito encaixe das roscas. Excelente contato elétrico do conjunto. Lâmpadas de alta performance e foco centrado, garantindo perfeita visualização da região focada. MACINTOSH (curva) Lâmina 0 - 55mm - Ref.: ALA 500 Lâmina 1 - 70mm - Ref.: ALA 501 Lâmina 2 - 90mm - Ref.: ALA 502 Lâmina 3 - 108mm - Ref.: ALA 503 Lâmina 4 - 133mm - Ref.: ALA 504 Lâmina 5 - 150mm - Ref.: ALA 505 " | 4,00 | UN | 525,00 | 2.100,00 |
| 20 | 30535 | LARINGOSCÓPIO INFANTIL Composição 3 lâminas aço inóx Laringoscópio Convencional; Cabo para 02 pilhas médias; Lâminas curvas ou retas; Aço Inox: Infantil, Médio, Adulto, face fosca; Com lâmpadas tipo led (Light Emission Diode) e vida útil estimada de 30.000 horas. | 3,00 | UN | 800,00 | 2.400,00 |
| TOTAL | 153.784,11 |

3. DA ENTREGA

3.1. A previsão de entrega total dos produtos será em até 04 (quatro) meses, podendo ser dilatado mediante confecção de Termo Aditivo, obedecida à legislação em vigor e havendo interesse da Administração.

3.2. Os Produtos, objetos desta licitação, deverão ser entregues na Secretaria de Saúde (sem ônus de entrega), mediante autorização emitida pelo Departamento de Compras e Licitações, nos termos do Anexo I e Proposta Comercial da CONTRATADA, podendo ser prorrogado, obedecido o disposto no artigo 57 da Lei federal nº 8.666/93, com as alterações posteriores.

3.3. A empresa vencedora deverá atender as solicitações do Departamento de Compras e Licitações no prazo máximo de 08 (oito) dias úteis, sem qualquer ônus para a Administração e sem prejuízo das sanções previstas no presente edital, contados do momento do recebimento da requisição de compras dos materiais.

3.4. Os produtos deverão ser entregues dentro das especificações exigidas no Anexo I, deste edital e a Comissão Especial de Recebimento deste Município fará eventuais diligências. Comprovado que o produto fornecido não corresponde às especificações constantes na proposta, ou não apresentar a qualidade desejada, será rejeitado, obrigando-se o fornecedor a substituí-lo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem prejuízo para o MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS. Apurada, em qualquer tempo, divergência entre as especificações pré-fixadas e o fornecimento efetuado, serão aplicados à CONTRATADA sanção prevista no edital e na legislação vigente.

3.5. Decorrido o prazo estipulado na notificação, sem que tenha havido a troca do objeto recusado, o órgão solicitante dará ciência ao Gabinete do Chefe do Poder Executivo do MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS, através de Comunicação Interna, a fim de que se proceda à abertura de processo de penalidade contra a empresa, de acordo com as normas contidas na Lei 8.666/93 e alterações, para aplicação das penalidades.

4.  OUTRAS PRESCRIÇÕES

Na entrega ou execução serão verificadas quantidades e especificações descritas neste anexo e demais documentos equivalentes ao presente certame.

- SERÃO DESCLASSIFICADAS AS EMPRESAS QUE:

- ALTERAREM AS ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS SERVIÇOS DESCRITOS NESTE ANEXO;

- NÃO APRESENTAR A MARCA OU PROCEDÊNCIA DOS PRODUTOS/SERVIÇOS OFERTADOS, CONFORME SOLICITADO NO ITEM 05 DO EDITAL.